## Slide 1: Division Essais EU MTS Gestion de la qualité, de l’environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) Qualité & EHS - Europe
Document préparé - Octobre 2017

## Slide 2: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
Introduction
MTS est très engagée sur la prévention des accidents auxquels les utilisateurs de gaz inertes peuvent être exposés en raison du manque d’oxygène qui peut mener à l’asphyxie.
MTS a identifié que l’information aux utilisateurs sur les dangers dus aux gaz inertes implique des formations régulières à leur attention.
Le document de sensibilisation suivant fournit les informations essentielles et nécessaires pour prévenir les accidents d’asphyxie liés aux gaz inertes.
Confidentiel MTS

## Slide 3: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
Clause d’exclusion
Tous les contenus techniques du présent document ont été obtenus à partir de sources considérées comme fiables et sont basés sur les informations et expériences techniques actuellement disponibles. L’auteur n’est pas en mesure de garantir les résultats et ne peut être tenu responsable des références ou de l’utilisation faite des informations et suggestions contenues dans le présent document. Références
LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
  Document IGC 44/09/E
  Révision du document IGC Doc 44/00/E
http://www.eiga.eu
Confidentiel MTS

## Slide 4: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
Portée et objectif
Le présent document est destiné à être utilisé comme support de formation pour les superviseurs, cadres, employés et utilisateurs partout où des gaz inertes sont fabriqués, stockés, utilisés et là où une diminution de l’oxygène peut se produire.
Liste des postes utilisés fréquemment par la division Essais de MTS et ciblés par cette formation :
  Ingénieur technique/technicien (FSE/FST)
  Ingénieur technique principal (PFSE)
  Coordinateur de services techniques (TSC)
  Responsable de maintenance
  Conseiller en essais de simulation (STC)
  Ingénieur en intégration de systèmes (SIE)
  Ingénieur de projet (PE)
Confidentiel MTS

## Slide 5: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
Définitions
Asphyxie : effet sur le corps d’un manque d’oxygène, provoquant habituellement une perte de connaissance et/ou la mort. On l’appelle aussi suffocation ou anoxie.
Asphyxiant : détermine toute substance qui réduit la quantité disponible d’oxygène soit par simple dilution soit par réaction.
Gaz inerte : gaz non toxique qui ne contribue pas à la respiration humaine et qui ne réagit que très peu ou pas du tout au contact d’autres substances. Des gaz inertes courants sont l’azote, mais aussi des gaz rares comme l’hélium, l’argon, le néon, le xénon et le krypton.
Gaz inflammable : gaz dont le principal danger est son inflammabilité. À noter que tous les gaz inflammables sont également asphyxiants.
Utilisateur : dans le cadre du présent document, ce terme couvre toute personne, entreprise etc. qui utilise les produits vendus par les entreprises de gaz industriels. Les utilisateurs ne sont pas forcément des clients.
Confidentiel MTS

## Slide 6: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
1. Pourquoi avons-nous besoin d’oxygène ?
L’OXYGÈNE EST ESSENTIEL À LA VIE
NOUS NE POUVONS PAS VIVRE SANS OXYGÈNE
Quand la composition naturelle de l’air change, l’organisme humain peut être affecté, voire gravement altéré.
Si des gaz autres que de l’oxygène sont ajoutés ou mélangés à l’air que nous respirons, la concentration en oxygène diminue (par dilution) et un manque d’oxygène se produit.
Confidentiel MTS

## Slide 7: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
1. Pourquoi avons-nous besoin d’oxygène ?
Quand l’oxygène manque en raison de la présence de gaz inertes (comme l’azote, l’hélium, l’argon, etc.), il se produit une chute des facultés physiques/mentales sans que la personne en prenne conscience. Quand la concentration en oxygène dans l’air est d’environ 11 % contre 21 % pour une concentration normale), la perte de connaissance se produit sans avertissement préalable.
En dessous de cette concentration de 11 %, il existe un risque très élevé de mort par asphyxie au bout de quelques minutes seulement, sauf si des mesures de réanimation sont effectuées immédiatement.
Confidentiel MTS

## Slide 8: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
Asphyxie – Effet sur la concentration en O2
AVERTISSEMENT : la situation est dangereuse dès que la concentration en oxygène inhalée est inférieure à 18 %.
En l’absence d’oxygène, seulement 1 à 2 inhalations d’azote ou d’un autre gaz inerte suffisent pour provoquer une perte de connaissance soudaine pouvant entraîner la mort.
Confidentiel MTS

## Slide 9: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
2. Causes du manque d’oxygène
a) Lorsque des gaz liquéfiés (p. ex. de l’azote liquide, de l’argon liquide ou de l’hélium liquide) s’évaporent, un litre de liquide produit environ 600 à 850 litres de gaz. Cet énorme volume de gaz peut provoquer très rapidement un manque d’oxygène si la ventilation n’est pas adaptée.
Confidentiel MTS

## Slide 10: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
2. Causes du manque d’oxygène
a) Lorsque de l’azote sous pression est rejeté dans la pression atmosphérique, le volume sous pression x pression = volume dépressurisé. Par exemple, un accumulateur de 10 litres chargé à 70 bar produit 700 litres de gaz dans la pression atmosphérique (1 bar).
b) Si des gaz autres que de l’oxygène s’échappent d’accumulateurs, de tuyaux, de bonbonnes, de cuves, etc., il faut toujours s’attendre à que la concentration en oxygène diminue. Des contrôles doivent être effectués régulièrement afin de déceler d’éventuelles fuites. Il est interdit de pénétrer dans les espaces ayant une ventilation limitée, voire aucune (p. ex. les cuves), sauf si une analyse de l’air a été effectuée, que les conditions sont certifiées sûres et qu’une autorisation de travail a été délivrée.
Confidentiel MTS

## Slide 11: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
2. Causes du manque d’oxygène
c) Si des travaux doivent être effectués à proximité p. ex. d’ouvertures de ventilation, de tuyaux d’aération ou des trous d’homme dans des cuves, le personnel doit être préparé à trouver des dégagements des gaz et une faible concentration en oxygène, voire même aucun oxygène, au niveau de ces ouvertures.
d) Le manque d’oxygène survient toujours lorsque des installations ou des cuves sont purgées à l’azote ou avec d’autres gaz inertes.
Confidentiel MTS

## Slide 12: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
3. Détection du manque d’oxygène
LES SENS DE L’ÊTRE HUMAIN NE PEUVENT PAS DÉTECTER LE MANQUE D’OXYGÈNE
Des instruments de mesure émettent un signal visuel ou sonore de la concentration en oxygène et peuvent indiquer la teneur en oxygène.
Ces instruments d’alerte doivent toujours être testés à l’air frais avant utilisation.
Si on craint la présence de gaz toxiques ou inflammables, des instruments spécifiques doivent être utilisés.
Confidentiel MTS

## Slide 13: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
4. Équipement respiratoire
L’équipement respiratoire doit être utilisé dans les situations où on s’attend à un manque d’oxygène auquel il est impossible de remédier par une ventilation adéquate.
Les masques gaz à cartouche nécessaires en présence de gaz toxiques (comme l’ammoniac, le chlore, etc.) ne sont d’aucune utilité dans ce cas.
Les types d’équipements respiratoires recommandés sont :
  les appareils respiratoires autonomes à bouteille d’air comprimé ;
  les masques intégraux de protection respiratoire reliés à l’air frais par un flexible.
Confidentiel MTS

## Slide 14: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
4. Équipement respiratoire
REMARQUE :
si l’environnement de travail exige le port d’un équipement respiratoire, une formation spéciale est nécessaire. La teneur de cette formation dépend de la réglementation de sécurité locale.
Il faut garder à l’esprit que le port de ce type d’appareil, en particulier s’il inclut des bouteilles d’air, peut gêner l’accès aux trous d’homme.
Un examen régulier du bon fonctionnement de l’équipement doit être effectué conformément à la réglementation locale.
Les utilisateurs doivent être formés et s’exercer régulièrement à la manipulation de leur équipement.
Confidentiel MTS

## Slide 15: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
5. Espaces confinés, cuves, etc.
Pour une cuve ou un espace confiné relié(e) à une alimentation en gaz et à l’intérieur de laquelle ou duquel où on s’attend à un manque d’oxygène, la source de cette alimentation doit être coupée
  en retirant une section du tuyau ou en insérant une plaque d’obturation avant et pendant toute la durée de séjour dans l’espace.
Il peut être fatal de se fier uniquement à l’efficacité des vannes.
L’espace/la cuve doit être complètement ventilé et la teneur en oxygène doit être mesurée régulièrement, avant et pendant la durée du séjour à l’intérieur.
Si l’atmosphère dans cette cuve ou cet espace n’est pas respirable, la personne qualifiée doit utiliser un équipement respiratoire.
Confidentiel MTS

## Slide 16: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
5. Espaces confinés, cuves, etc.
La permission de pénétrer dans un tel espace doit être donnée uniquement après qu’une autorisation d’accès signée par un responsable a été délivrée.
Tant qu’une personne est à l’intérieur d’une cuve ou d’un espace confiné, un observateur doit rester présent à l’extérieur mais à proximité immédiate de l’entrée de cet espace.
Confidentiel MTS

## Slide 17: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
5. Espaces confinés, cuves, etc.
Il doit avoir à sa disposition immédiate un appareil respiratoire autonome.
La personne à l’intérieur de l’espace confiné doit porter un baudrier et une corde pour faciliter une éventuelle intervention de secours. Les tâches de l’observateur doivent être clairement définies. Un engin de levage peut être nécessaire pour hisser la personne en cas de malaise.
Confidentiel MTS

## Slide 18: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
6. Mesures d’urgence
Si une personne s’est évanouie en raison du manque d’oxygène, elle ne peut être sauvée que si le personnel de secours est équipé d’un appareil respiratoire qui lui permet de pénétrer sans risque dans l’espace pauvre en oxygène.
Amener la victime à l’air libre et lui administrer immédiatement de l’oxygène provenant d’un appareil de réanimation automatique si disponible ou pratiquer la respiration artificielle. Les directives et instructions pour la réanimation sont disponibles auprès du European Resuscitation Council (site Internet : https://www.erc.edu/). Continuer jusqu’à ce que la victime reprenne conscience ou qu’un membre qualifié de l’équipe médicale demande d’arrêter.
Confidentiel MTS

## Slide 19: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
7. Conclusions
Il y a deux points essentiels à ne pas oublier en matière d’accidents par manque d’oxygène impliquant des gaz inertes :
les accidents dus au manque d’oxygène provoqué par des gaz inertes se produisent de manière inattendue et les réactions du personnel peuvent être inadaptées. Pour éviter ceci, toutes les personnes qui sont susceptibles de travailler avec des gaz inertes ou d’y être exposées doivent suivre une formation régulière de sensibilisation aux dangers associés à ces gaz.
Les accidents impliquant des atmosphères asphyxiantes sont toujours sérieux, voire même fatals. Il est absolument nécessaire d’effectuer des sessions de formation de sensibilisation régulières et périodiques pour tout le personnel, ainsi que des exercices de sauvetage.
Confidentiel MTS

## Slide 20: LES DANGERS LIÉS AUX GAZ INERTES ET AU MANQUE D’OXYGÈNE
Division Essais Europe MTS Qualité & EHS
MERCI !
Interlocuteurs principaux : christian.gust@mts.com et t.schwan@mts.com
Confidentiel MTS