## Slide 1: MTS Test Division EU Qualitäts- und Umwelt-, Arbeitsschutzmanagement Quality & EHS - Europe
Erstellt - Oktober 2017
Übersetzt aus dem Englischen

## Slide 2: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
Einleitung
MTS ist durch mögliche Unfälle mit Inertgasen, die direkt zum Ersticken durch Sauerstoffmangel führen können, sehr beunruhigt.
MTS hat erkannt, dass Benutzer regelmäßig über die Gefahren durch Inertgase informiert werden müssen.
Das folgende Dokument zur Bewusstseinsbildung enthält die wichtigsten Informationen, die für die Vermeidung von Erstickungsunfällen durch Inertgase notwendig sind.
MTS Vertraulich

## Slide 3: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
Haftungsausschluss
Der gesamte technische Inhalt dieses Dokuments stammt aus Quellen, die als zuverlässig gelten und deren Grundlage zu diesem Zeitpunkt verfügbare technische Informationen und Erfahrungen bilden. Der Verfasser übernimmt weder eine Garantie für die Ergebnisse noch die Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit Verweisen auf oder die Nutzung von Informationen oder Vorschlägen in diesem Dokument. Verweise
GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
  IGC-Dokument 44/09/E
  Überarbeitete Ausgabe von IGC-Dokument 44/00/E
http://www.eiga.eu
MTS Vertraulich

## Slide 4: GEFAHREN DURCH INTERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
Geltungsbereich und Zweck
Dieses Dokument soll als Schulungspaket für Vorgesetzte, Linienmanager sowie Arbeiter und Benutzer direkt an Standorten dienen, an denen Inertgase erzeugt, gelagert, oder eingesetzt werden oder auf anderem Wege Sauerstoffmangel auftreten könnte. Liste der bei MTS Test üblicherweise verwendeten Stellenbezeichnungen, an die sich diese Schulung richtet:
  Field Service Engineer/Technician (FSE/FST)
  Principal Field Service Engineer PFSE
  Technical Service Coordinator (TSC)
  Service Manager
  Simulation Test Consultant (STC)
  System Integration Engineer (SIE)
  Project Engineer (PE)
MTS Vertraulich

## Slide 5: GEFAHREN DURCH INTERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
Definitionen
Erstickung: Die Wirkung einer nicht ausreichenden Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, die üblicherweise zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tod führt. Auch als Suffokation oder Anoxie bekannt.
Stickgas: Jeder Stoff, der die Menge des verfügbaren Sauerstoffs im Wege von Verdünnung oder Reaktion vermindert.
Inertgas: Ein ungiftiges Gas, das die menschliche Atmung nicht unterstützt und wenig oder überhaupt nicht mit anderen Stoffen reagiert. Bekannte Inertgase sind Stickstoff und die seltenen Gase Helium, Argon, Neon, Xenon und Krypton.
Brennbares Gas: Ein Gas, bei dem die größte Gefährdung in der Verbrennung besteht. Alle brennbaren Gase sind auch Stickgase.
Benutzer: In diesem Dokument bezeichnet dieser Begriff alle Personen, Unternehmen oder andere Organisationen, die von Industriegasfirmen verkaufte Produkte verwenden. Benutzer können unter Umständen auch MTS-Kunden sein.
MTS Vertraulich

## Slide 6: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
1. Warum brauchen wir Sauerstoff?
SAUERSTOFF IST LEBENSWICHTIG
OHNE GENÜGEND SAUERSTOFF KÖNNEN WIR NICHT LEBEN
Der menschliche Körper kann durch eine Änderung der natürlichen Zusammensetzung der Luft beeinträchtigt oder sogar schwer geschädigt werden.
Werden der Atemluft andere Gase als Sauerstoff zugesetzt, verringert sich die Sauerstoffkonzentration (Verdünnung) und Sauerstoffmangel tritt auf.
MTS Vertraulich

## Slide 7: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
1. Warum brauchen wir Sauerstoff?
Bei Sauerstoffmangel aufgrund von Inertgasen (z. B. Stickstoff, Helium, Argon usw.) sinkt die körperliche/geistige Effizienz, ohne vom Betroffenen bemerkt zu werden; bei einer Luftsauerstoffkonzentration von etwa 11 % (anstelle der üblichen 21 %) schwindet das Bewusstsein ohne vorherige Warnung.
Unterhalb der Konzentration von 11 % besteht ein sehr hohes Risiko für Tod durch Ersticken innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sofort eine Wiederbelebung durchgeführt wird!
MTS Vertraulich

## Slide 8: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
Erstickung – Wirkung der O2-Konzentration
WARNUNG: Die Situation ist gefährlich, sobald die Sauerstoffkonzentration der eingeatmeten Luft unter 18 % liegt.
Ohne Sauerstoff verursachen nur 1-2 Atemzüge Stickstoff oder eines anderen Inertgases eine plötzliche Bewusstlosigkeit und können tödlich sein.
MTS Vertraulich

## Slide 9: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
2. Ursachen von Sauerstoffmangel
a) Wenn Flüssiggase (wie Flüssigstickstoff, Flüssigargon oder Flüssighelium) verdampfen, erzeugt ein Liter Flüssigkeit ungefähr 600 bis 850 Liter Gas. Diese enorme Gasmenge kann schnell zu einem Sauerstoffmangel führen, wenn keine angemessene Lüftung vorhanden ist.
MTS Vertraulich

## Slide 10: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
2. Ursachen von Sauerstoffmangel
a) Wenn komprimierter Stickstoff auf normalen atmosphärischen Druck entspannt wird, gilt: komprimiertes Volumen x Druck = Volumen unter Normaldruck. So ergibt ein Druckbehälter von 10 Litern mit 70 bar geladenem Gas 700 Liter Gasvolumen unter Normaldruck (1 bar).
b) Bei Gasen außer Sauerstoff, die aus Druckbehältern, Leitungen, Zylindern, Gefäßen usw. ausströmen, muss immer mit Sauerstoffmangel gerechnet werden. Deshalb müssen regelmäßig Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt werden. Räume mit eingeschränkter oder nicht ausreichender Lüftung (z. B. Behälter) dürfen erst betreten werden, nachdem eine Luftanalyse durchgeführt, die Sicherheit bestätigt und eine Arbeitserlaubnis ausgestellt wurde.
MTS Vertraulich

## Slide 11: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
2. Ursachen von Sauerstoffmangel
c) Bei Arbeiten in der Nähe von Lüftungsöffnungen, Belüftungsleitungen oder Einstiegslöchern von Behältern muss das Personal auf Gase mit niedriger Sauerstoffkonzentration oder ganz ohne Sauerstoff vorbereitet sein, die aus dieser Öffnung austreten können.
d) Sauerstoffmangel wird bei der Reinigung von Anlagen und Behältern mit Stickstoff oder anderen Inertgasen immer auftreten.
MTS Vertraulich

## Slide 12: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
3. Feststellung von Sauerstoffmangel
DIE MENSCHLICHEN SINNE KÖNNEN SAUERSTOFFMANGEL NICHT FESTSTELLEN
Messinstrumente schlagen hör- und sichtbar Alarm und können den Sauerstoffgehalt anzeigen.
Die Instrumente müssen vor dem Einsatz immer im Freien überprüft werden.
Wenn brennbare oder giftige Gase vorhanden sein können, müssen spezielle Messinstrumente verwendet werden.
MTS Vertraulich

## Slide 13: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
4. Atemschutzmaske
Atemschutzmasken sind in Situationen zu verwenden, in denen Sauerstoffmangel zu erwarten ist und nicht über eine angemessene Belüftung bereinigt werden kann.
Kartuschengasmasken, die bei Giftgasen (wie Ammoniak, Chlor usw.) eingesetzt werden, sind für diesen Zweck nutzlos.
Empfohlene Atemschutzmasken:
  Unabhängiges Atemschutzgerät mit komprimierter Luft;
  Atemschutz-Vollmaske mit einem über einen Schlauch für die Frischluftzufuhr angeschlossenen Beatmungsgerät
MTS Vertraulich

## Slide 14: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
4. Atemschutzmaske
HINWEIS:
Wenn die Arbeitsumgebung das Tragen einer Atemschutzmaske erfordert, ist eine spezielle Schulung notwendig. Der Inhalt der Schulung leitet sich von lokalen Gesetzen zur Arbeitssicherheit ab.
Es muss beachtet werden, dass ein Einstieg durch Mannlöcher beim Tragen dieser Geräte und insbesondere von luftgefüllten Zylindern manchmal schwierig sein könnte.
Die Ausrüstung muss gemäß den örtlichen Vorschriften regelmäßig auf korrekte Funktion überprüft werden.
Benutzer müssen geschult sein und regelmäßig den Umgang mit der Ausrüstung üben.
MTS Vertraulich

## Slide 15: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
5. Geschlossene Räume, Behälter usw.
Ein an eine Gasquelle angeschlossener Behälter oder ein geschlossener Raum, in dem mit Sauerstoffmangel zu rechnen ist, wird wie folgt von der Gasquelle getrennt:
  Durch Entfernen eines Leitungsstücks; oder Einsetzen einer Blindplatte vor und während des Begehungszeitraums.
Sich nur auf ein geschlossenes Ventil zu verlassen kann tödlich sein.
Ein Raum oder Behälter muss sorgfältig belüftet werden und der Sauerstoffgehalt wird regelmäßig vor und während des Begehungszeitraums gemessen.
Ist die Atmosphäre in einem Behälter oder Raum nicht atembar, muss ein qualifizierter Mitarbeiter mit Atemschutzmaske eingesetzt werden.
MTS Vertraulich

## Slide 16: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
5. Geschlossene Räume, Behälter usw.
Die Erlaubnis zum Betreten eines solchen Raumes wird erst nach Ausstellung der unterzeichneten Genehmigung einer verantwortlichen und autorisierten Person erteilt.
Solange sich eine Person in einem Behälter oder geschlossenen Raum aufhält, muss ein Wächter unmittelbar außerhalb des Eingangs zum geschlossenen Raum anwesend sein.
MTS Vertraulich

## Slide 17: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
5. Geschlossene Räume, Behälter usw.
Diese Person muss über ein unabhängiges Atemschutzgerät verfügen.
Die Person im geschlossenen Raum ist zur Erleichterung der Rettung mit Gurtzeug und einer Leine zu sichern. Die Pflicht des Wächters muss klar definiert sein. Zum Anheben einer bewegungsunfähigen Person kann Hebezeug notwendig sein.
MTS Vertraulich

## Slide 18: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
6. Notmaßnahmen
Eine aufgrund von Sauerstoffmangel bewusstlose Person kann nur gerettet werden, wenn die Retter mit Atemschutzgeräten ausgerüstet sind, mit denen sie den Bereich mit zu niedrigem Sauerstoffgehalt ohne Risiko betreten können.
Der Betroffene ist an die frische Luft zu bringen und mithilfe eines ggf. verfügbaren automatischen Beatmungsgeräts unverzüglich mit Sauerstoff zu versorgen oder alternativ künstlich zu beatmen. Leitlinien und Anweisungen für die Wiederbelebung bietet das European Resuscitation Council (Internet-Homepage: https://www.erc.edu/ ). Die Maßnahme zur Wiederbelebung des Patienten ist fortzusetzen bis er aufwacht oder nach Anweisung durch medizinisches Fachpersonal einzustellen.
MTS Vertraulich

## Slide 19: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
7. Schlussfolgerungen
Bei Unfällen durch Sauerstoffmangel im Zusammenhang mit Inertgasen sind zwei Hauptpunkte absolut wichtig:
Unfälle mit Sauerstoffmangel aufgrund von Inertgasen passieren unerwartet und die Personen können möglicherweise falsch reagieren. Um das zu vermeiden, müssen alle Personen, die evtl. mit Inertgasen arbeiten oder ihnen ausgesetzt sein können, regelmäßig das Bewusstsein für die Gefährlichkeit dieser Gase schulen.
Unfälle mit erstickender Atmosphäre sind immer schwerwiegend, wenn nicht sogar tödlich. Es ist unbedingt erforderlich, regelmäßige und wiederkehrende Schulungen für das betroffene Personal sowie Rettungsübungen durchzuführen.
MTS Vertraulich

## Slide 20: GEFAHREN DURCH INERTGASE UND SAUERSTOFFMANGEL
MTS Test Division Europe Quality & EHS
Vielen Dank!
Primäre Ansprechpartner: christian.gust@mts.com und t.schwan@mts.com
MTS Vertraulich