## Slide 1: Divisione EU MTS Test Gestione Qualità e Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS) Qualità e EHS - Europa
Preparato - Ottobre 2017

## Slide 2: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
Introduzione
MTS è seriamente preoccupata per gli incidenti in cui possono essere coinvolti gli utenti che utilizzano gas inerti, quando la causa diretta è imputabile alla mancanza di ossigeno con conseguente asfissia.
MTS ritiene che i pericoli dei gas inerti debbano essere illustrati agli utenti attraverso una formazione periodica.
Il seguente documento formativo di sensibilizzazione riporta tutte le informazioni necessarie a prevenire casi di asfissia causati da gas inerti.
Strettamente riservato MTS

## Slide 3: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
Dichiarazione di non responsabilità
Tutti i contenuti tecnici del presente documento sono stati reperiti da fonti ritenute affidabili e sono basati sulle informazioni e sull’esperienza attualmente disponibile. L’autore non fornisce alcuna garanzia in merito ai risultati e non si assume alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo delle informazioni o dei consigli riportati nel presente documento. Riferimenti
PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
  Documento IGC 44/09/E
  Revisione del doc. IGC 44/00/E
http://www.eiga.eu
Strettamente riservato MTS

## Slide 4: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
Ambito e scopo
Il presente documento è stato concepito come supporto formativo, dedicato ai supervisori, ai responsabili di linea, ai lavoratori e agli utenti impiegati in contesti in cui vengono prodotti, stoccati, utilizzati gas inerti o dov’è possibile che si verifichi una riduzione dell’ossigeno.
Elenco delle qualifiche professionali comunemente utilizzate presso MTS Test e pubblico target di questa formazione:
  Tecnici/Ingegneri addetti all’assistenza sul campo (FSE/FST)
  Ingegnere capo addetto all’assistenza sul campo PFSE
  Coordinatore del servizio tecnico (TSC)
  Responsabile dell’assistenza
  Consulente test simulazione (STC)
  Ingegnere dell’integrazione del sistema (SIE)
  Ingegnere di progetto (PE)
Strettamente riservato MTS

## Slide 5: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
Definizioni
Asfissia: Effetto di un livello di ossigeno insufficiente, il quale provoca solitamente perdita di coscienza e/o morte. Nota anche come soffocamento o anossia.
Asfissiante: Qualsiasi materiale in grado di ridurre la quantità di ossigeno disponibile, tramite semplice diluizione o per reazione.
Gas inerte: Un gas non tossico che non supporta la respirazione umana e che reagisce in maniera limitata o non reagisce con altre sostanze. I più comuni gas inerti sono l’azoto e i gas rari come l’elio, l’argon, il neon, lo xeno e il kripton.
Gas infiammabile: Un gas il cui pericolo maggiore è costituito dall’infiammabilità. Tutti i gas infiammabili sono anche asfissianti.
Utente: In questo documento il termine utente indica qualsiasi individuo, azienda od organizzazione che utilizza i prodotti venduti da imprese di gas tecnici. Gli utenti possono essere, anche se non necessariamente, i clienti.
Strettamente riservato MTS

## Slide 6: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
1. Perché abbiamo bisogno dell’ossigeno?
L’OSSIGENO È ESSENZIALE PER LA VITA
SENZA UN SUFFICIENTE LIVELLO DI OSSIGENO NON È POSSIBILE VIVERE
Quando la naturale composizione dell’aria viene modificata, l’organismo umano può risentirne o persino subire gravi danni.
Se all’aria che respiriamo vengono aggiunti o miscelati gas diversi dall’ossigeno, la sua concentrazione si riduce (diluizione) e l'atmosfera si impoverisce.
Strettamente riservato MTS

## Slide 7: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
1. Perché abbiamo bisogno dell’ossigeno?
Se manca ossigeno per la presenza di gas inerti (ad. es azoto, elio, argon, ecc...) si verifica un calo dell'efficienza fisica e mentale senza che il soggetto colpito se ne renda conto; con una concentrazione di ossigeno nell'aria pari all’11% (invece del normale 21%), una persona perde i sensi senza alcun preavviso.
Sotto una concentrazione dell’11% il rischio di morte per asfissia diventa altissimo in pochissimi minuti, a meno di non effettuare immediate manovre di rianimazione.
Strettamente riservato MTS

## Slide 8: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
Asfissia - Effetto della concentrazione di O2
ATTENZIONE: La situazione diventa pericolosa non appena la concentrazione di ossigeno inalato scende sotto al 18%.
In assenza di ossigeno, è sufficiente inalare azoto o altri gas inerti appena 1 o 2 volte perché si verifichi un’improvvisa perdita di coscienza in grado di causare la morte.
Strettamente riservato MTS

## Slide 9: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
2. Cause della mancanza di ossigeno
A) Quando i gas liquefatti (come azoto liquido, argon liquido o elio liquido) evaporano, un litro di liquido produce da 600 a 850 litri circa di gas. In assenza di adeguata ventilazione, questo enorme volume può portare velocemente a una mancanza di ossigeno.
Strettamente riservato MTS

## Slide 10: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
2. Cause della mancanza di ossigeno
A) Quando l’azoto pressurizzato viene rilasciato a pressione atmosferica, il volume pressurizzato X pressione = volume depressurizzato. Ad esempio, un accumulatore da 10 litri, precaricato con 70 bar produce 700 litri di gas alla pressione atmosferica (1 bar).
B) Nel caso in cui accumulatori, tubazioni, bombole, serbatoi, ecc... perdano gas diversi dall’ossigeno, occorre prevedere sempre una mancanza di ossigeno. È necessario verificare periodicamente la presenza di eventuali perdite. Accedere a spazi con una ventilazione limitata o inadeguata (ad es. serbatoi) solo dopo aver effettuato un’analisi dell’aria, aver confermato la sicurezza delle condizioni e aver ottenuto un'autorizzazione specifica.
Strettamente riservato MTS

## Slide 11: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
2. Cause della mancanza di ossigeno
C) Se il lavoro deve essere eseguito, ad esempio, nei pressi di aperture di ventilazione, condotti di ventilazione o passi d’uomo di serbatoi, il personale deve sapere che da tali aperture possono uscire gas con ridotta concentrazione di ossigeno o in totale assenza di ossigeno.
D) La mancanza di ossigeno si verifica sempre quando l’impianto e i serbatoi vengono lavati con azoto o altri gas inerti.
Strettamente riservato MTS

## Slide 12: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
3. Rilevamento della mancanza di ossigeno
I SENSI DELL’UOMO NON SONO IN GRADO DI RILEVARE LA MANCANZA DI OSSIGENO
Gli strumenti di misurazione attivano un allarme sonoro o visivo e possono indicare il livello di concentrazione di ossigeno.
Questi strumenti devono essere sempre testati all’aria aperta prima dell’uso.
Se è probabile la presenza di gas tossici o infiammabili, è necessario utilizzare strumenti idonei.
Strettamente riservato MTS

## Slide 13: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
4. Respiratori
È necessario utilizzare sempre i respiratori in situazioni in cui si prevede una mancanza di ossigeno a cui non è possibile rimediare tramite un’adeguata ventilazione.
Le maschere antigas con cartucce da utilizzare in presenza di gas tossici (come ammoniaca, cloro, ecc...), sono inutili a questo scopo.
Tipi consigliati di respiratori sono:
  Autorespiratori con bombole di aria compressa;
  Maschere facciali integrali dotate di respiratore collegato tramite manicotto a una fonte d’aria pulita.
Strettamente riservato MTS

## Slide 14: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
4. Respiratori
NOTA:
In caso l’ambiente di lavoro richieda di indossare un respiratore, è necessaria una formazione adeguata il cui contenuto varia in base alla legislazione vigente in materia di sicurezza, a livello locale.
Ricordare che quando si indossano questi apparecchi, in particolare bombole, potrebbe essere difficile entrare nei passi d’uomo.
È necessario effettuare ispezioni periodiche delle attrezzature in base a quanto previsto dalle leggi locali vigenti.
Gli utenti devono essere adeguatamente formati e dovranno fare regolarmente pratica per l’utilizzo e la movimentazione delle attrezzature.
Strettamente riservato MTS

## Slide 15: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
5. Spazi confinati, serbatoi, ecc...
Qualsiasi tipo di serbatoio o spazio confinato in cui si prevede la mancanza di ossigeno e collegato a una fonte di gas, dovrà essere scollegato da tale fonte:
  rimuovendo una sezione del tubo oppure inserendovi una piastra di otturazione prima e durante il periodo di accesso e permanenza.
Affidarsi alla chiusura delle sole valvole potrebbe rivelarsi fatale.
Lo spazio o il serbatoio deve essere adeguatamente ventilato e il contenuto dell’ossigeno periodicamente misurato prima e durante il periodo di permanenza al suo interno.
Se l’atmosfera nel serbatoio o nello spazio non è respirabile, è necessario che la persona qualificata utilizzi il respiratore.
Strettamente riservato MTS

## Slide 16: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
5. Spazi confinati, serbatoi, ecc...
Il permesso per accedere a questi spazi dovrà essere dato solamente dopo l’emissione di un'autorizzazione all'ingresso firmata da un responsabile.
Per l'intera permanenza di un operatore nel serbatoio o in uno spazio confinato, un sorvegliante dovrà stazionare vicino al suo ingresso.
Strettamente riservato MTS

## Slide 17: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
5. Spazi confinati, serbatoi, ecc...
Il sorvegliante dovrà avere a disposizione un autorespiratore immediatamente utilizzabile.
L’operatore nello spazio confinato dovrà indossare un’imbracatura provvista di fune di recupero per agevolare le operazioni di salvataggio. I compiti del sorvegliante dovranno essere definiti con chiarezza. Potrebbe essere necessario un verricello per sollevare la persona in difficoltà.
Strettamente riservato MTS

## Slide 18: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
6. Misure di emergenza
Una persona priva di sensi a causa dell’assenza di ossigeno può essere soccorsa solo se il personale addetto è dotato dei respiratori necessari ad accedere senza rischi in spazi poveri di ossigeno.
Spostare il paziente all’aria aperta e somministrare immediatamente ossigeno tramite un apparecchio di ventilazione automatico, se disponibile, o eseguire la respirazione artificiale. Le linee guida e le istruzioni per l’esecuzione delle manovre di rianimazione sono disponibili sul sito dell'European Resuscitation Council (https://www.erc.edu/). Continuare fino alla ripresa del paziente o allo stop dato da personale medico qualificato.
Strettamente riservato MTS

## Slide 19: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
7. Conclusioni
Due sono i punti fondamentali da ricordare in merito agli incidenti correlati alla mancanza di ossigeno in presenza di gas inerti:
Questo tipo di incidenti capita in maniera improvvisa e inaspettata e il personale potrebbe reagire in modo sbagliato. Per evitare queste situazioni, tutto il personale che potrebbe lavorare con i gas inerti o esservi esposto deve frequentare periodicamente corsi formativi di sensibilizzazione sui pericoli di questi gas.
Gli incidenti correlati ad atmosfere asfissianti sono sempre gravi, se non fatali. È assolutamente necessario organizzare periodicamente corsi formativi di sensibilizzazione ed esercitazioni di soccorso per tutto il personale.
Strettamente riservato MTS

## Slide 20: PERICOLI DEI GAS INERTI E DELLA RIDUZIONE DI OSSIGENO
MTS Test Divisione Europa Qualità ed EHS
Grazie!
Referenti principali: christian.gust@mts.com + t.schwan@mts.com
Strettamente riservato MTS