## Slide 1: MTS testavdelning i EU – kvalitetshantering och arbetsmiljö Kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet – Europa
Framtaget – oktober 2017

## Slide 2: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
Inledning
MTS är mycket oroad över de olyckor som användare av inerta gaser kan råka ut för och vars direkta orsak är brist på syre med kvävning som följd.
MTS har kommit fram till att det är av stor vikt att användare informeras regelbundet om riskerna med inerta gaser.
Följande utbildningsdokument syftar till att öka medvetenheten genom att framföra den väsentliga information som krävs för att förebygga kvävningsolyckor i samband med inerta gaser.
MTS konfidentiellt material

## Slide 3: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
Friskrivningsklausul
Allt tekniskt innehåll i det här dokumentet har hämtats från källor som tros vara pålitliga och grundar sig på den tekniska information och erfarenhet som för närvarande är tillgänglig. Upphovsmannen ger ingen garanti för resultaten och påtar sig inget skadeståndsansvar eller annat ansvar i samband med hänvisning till eller användning av informationen eller förslagen i det här dokumentet. Referenser
RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
  Dokument 44/09/E från rådet för industrigaser
  Reviderad version av dokument 44/00/E från rådet för industrigaser
http://www.eiga.eu
MTS konfidentiellt material

## Slide 4: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
Omfattning och syfte
Meningen är att det här dokumentet ska användas som utbildningspaket som lämpar sig för arbetsledare, linjechefer, anställda och användare överallt där inerta gaser framställs, lagras och används eller där syrebrist kan inträffa på annat sätt.
Lista med befattningar som vanligen används vid MTS testavdelning och utgör målgruppen för den här utbildningen:
  Serviceingenjör/servicetekniker på fältet
  Första serviceingenjör på fältet
  Teknisk servicesamordnare
  Servicechef
  Konsult avseende simuleringstester
  Systemintegrationsingenjör
  Projektingenjör
MTS konfidentiellt material

## Slide 5: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
Definitioner
Kvävning: Effekten av att kroppen inte får tillräckligt med syre, vilket vanligtvis leder till förlust av medvetandet och/eller döden. Detta kallas även för anoxi.
Kvävningsframkallande ämne: Alla sådana material som antingen genom utspädning eller reaktion minskar mängden tillgängligt syre.
Inert gas: En ogiftig gas som inte stödjer människans andning och som i ringa grad eller inte alls reagerar med andra ämnen. Vanliga inerta gaser är kväve och ädelgaser som helium, argon, neon, xenon och krypton.
Brandfarlig gas: En gas vars största risk är brandfarlighet. Observera att alla brandfarliga gaser också är kvävningsframkallande.
Användare: Med användare avses i det här dokumentet alla enskilda människor, företag eller andra organisationer som använder de produkter som säljs av industrigasföretag. Användare kan, men behöver inte nödvändigtvis vara kunder.
MTS konfidentiellt material

## Slide 6: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
1. Varför behöver vi syre?
SYRE ÄR LIVSVIKTIGT FÖR LIVET.
UTAN TILLRÄCKLIGT MED SYRE KAN VI INTE LEVA.
När luftens naturliga sammansättning ändras, kan den mänskliga organismen påverkas eller till och med skadas allvarligt.
Om andra gaser än syre tillsätts i eller blandas med inandningsluften, minskas syrekoncentrationen (späds ut) och syrebrist inträffar.
MTS konfidentiellt material

## Slide 7: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
1. Varför behöver vi syre?
Om syrebrist inträffar på grund av närvaro av inerta gaser (t.ex. kväve, helium, argon osv.), sjunker den fysiska/mentala prestationsförmågan utan att personen märker det. Vid en syrehalt på ungefär 11 procent i luften (i stället för den normala syrehalten på 12 procent) svimmar personen utan föregående varningstecken.
Om halten ligger under 11 procent, finns en mycket hög risk för att personen dör på grund av kvävning på några få minuter, om inte återupplivningen utförs omedelbart!
MTS konfidentiellt material

## Slide 8: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
Kvävning – syrgashaltens effekt
VARNING: Situationen är farlig så snart luften som andas in har en lägre syrehalt än 18 procent.
Om inget syre är närvarande, kan ett till två andetag av kväve eller någon annan inert gas orsaka en plötslig förlust av medvetandet och leda till döden.
MTS konfidentiellt material

## Slide 9: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
2. Orsaker till syrebrist
a) När flytande gaser (som till exempel flytande kväve, flytande argon eller flytande helium) avdunstar, bildas ungefär 600 till 850 liter gas av en liter vätska. Den här enorma mängden gas kan mycket snabbt leda till syrebrist om det inte finns tillräcklig ventilation.
MTS konfidentiellt material

## Slide 10: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
2. Orsaker till syrebrist
a) När trycksatt kväve släpps ut i luft med atmosfäriskt tryck, är den trycksatta volymen multiplicerat med trycket lika med den ej trycksatta volymen. Till exempel så producerar en 10 liters ackumulator som är förladdad med 70 bar, 700 liter gas vid atmosfäriskt tryck (1 bar).
b) Om andra gaser än syre läcker ut ur ackumulatorer, rörnät, cylindrar, kärl osv., måste man alltid räkna med syrebrist. Kontroller med avseende på läckage bör genomföras med jämna mellanrum. Utrymmen med begränsad eller otillräcklig ventilation (t.ex. kärl) får inte beträdas utan att det har gjorts en luftanalys, säkra förhållanden har bekräftats och ett arbetstillstånd har utfärdats.
MTS konfidentiellt material

## Slide 11: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
2. Orsaker till syrebrist
c) Om arbete måste utföras i närheten av till exempel ventilationsöppningar, ventilationsrör eller stegvägar i kärl, måste personalen vara förberedd på att det kan komma ut gaser med låg syrehalt eller utan något syre alls ur sådana öppningar.
d) Syrebrist uppkommer alltid när en anläggning eller ett kärl renas med kväve eller andra inerta gaser.
MTS konfidentiellt material

## Slide 12: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
3. Upptäckt av syrebrist
MÄNNISKANS SINNEN KAN INTE UPPTÄCKA SYREBRIST
Mätinstrument avger ett akustiskt eller visuellt larm vid en viss syrehalt och kan indikera syreinnehållet.
Dessa instrument bör alltid testas ute i fria luften innan de används.
Om det är möjligt att giftiga eller brandfarliga gaser är närvarande, ska särskilda instrument användas.
MTS konfidentiellt material

## Slide 13: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
4. Andningsutrustning
Andningsutrustning ska användas i situationer där man måste räkna med syrebrist av sådant slag som inte kan avhjälpas med tillräcklig ventilation.
Gasmasker med filter av den typ som används vid närvaro av giftiga gaser (som till exempel ammoniak, klor osv.) är odugliga för det här ändamålet.
Rekommenderade typer av andningsutrustning är
  bärbar andningsapparat med tuber med komprimerad luft på ryggen
  helmasker med andningsapparat med slang som är ansluten till en luftförsörjningsenhet.
MTS konfidentiellt material

## Slide 14: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
4. Andningsutrustning
OBS:
Om arbetsmiljön kräver att andningsutrustning används, krävs särskild utbildning. Utbildningens innehåll följer av lokal säkerhetslagstiftning.
Man bör hålla i åtanke att när man bär dessa apparater, i synnerhet tuber som är fyllda med luft, kan det ibland vara svårt att gå in i nedstigningsbrunnar.
Periodiska kontroller med avseende på utrustningens korrekta funktion måste genomföras i enlighet med lokala bestämmelser.
Användare ska utbildas i och regelbundet öva hanteringen av utrustningen.
MTS konfidentiellt material

## Slide 15: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
5. Slutna utrymmen, kärl osv.
Ett kärl eller ett slutet utrymme där syrebrist kan förväntas och som är anslutet till en gaskälla, ska kopplas bort från en sådan källa
  genom att antingen ta bort ett avsnitt av röret eller sätta in en blindfläns innan någon går in i utrymmet.
Att bara förlita sig på stängda ventiler kan vara livsfarligt.
Ett utrymme eller kärl ska ventileras grundligt, och syrehalten ska mätas med jämna mellanrum innan någon går in och under hela tiden som någon är inne.
Om luften i ett sådant kärl eller utrymme inte är andningsbar, ska en kompetent person använda andningsutrustning.
MTS konfidentiellt material

## Slide 16: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
5. Slutna utrymmen, kärl osv.
En person ska inte tillåtas gå in i ett sådant utrymme förrän ett inträdestillstånd har utfärdats och undertecknats av en ansvarig person.
Så länge någon är inne i ett kärl eller ett slutet utrymme, ska det finnas en vakt närvarande som är posterad direkt utanför ingången till det slutna utrymmet.
MTS konfidentiellt material

## Slide 17: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
5. Slutna utrymmen, kärl osv.
Den personen måste ha en bärbar andningsapparat lätt tillgänglig.
För att underlätta räddning ska personen som befinner sig i det slutna utrymmet ha på sig sele och rep. Vaktens uppgift ska vara tydligt definierad. Det kan behövas en lyftanordning för att lyfta en oförmögen person.
MTS konfidentiellt material

## Slide 18: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
6. Åtgärder i nödsituationer
Om en person har svimmat på grund av syrebrist, kan han eller hon räddas endast om räddningspersonalen är utrustad med andningsapparater som gör det möjligt för dem att utan risk gå in i det syrefattiga utrymmet.
Flytta ut patienten i fria luften och ge omedelbart syre från en automatisk återupplivningsenhet om en sådan finns till hands, eller ge konstgjord andning. Anvisningar och upplysning om återupplivning kan fås av det europeiska återupplivningsrådet (webbplats: https://www.erc.edu/). Fortsätt tills patienten kvicknar till eller kompetent sjukvårdspersonal råder till att sluta.
MTS konfidentiellt material

## Slide 19: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
7. Slutsatser
Det är två viktiga saker som man måste komma ihåg när det handlar om olyckor kopplade till syrebrist och inerta gaser:
Olyckor till följd av syrebrist på grund av inerta gaser händer oväntat, och personalen kan reagera på fel sätt. För att undvika detta, måste all personal som kan komma att arbeta med eller utsättas för inerta gaser, få fortlöpande utbildning i medvetenhet om riskerna med dessa gaser.
Olyckor i kvävningsframkallande miljöer är alltid allvarliga, om inte dödliga. Det är absolut nödvändigt att hålla både regelbundna och periodiska utbildningsmöten med all personal, och att genomföra räddningsövningar.
MTS konfidentiellt material

## Slide 20: RISKER MED INERTA GASER OCH MINSKAD SYREHALT
MTS testavdelning i Europa Kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet
Tack!
Förstahandskontakter: christian.gust@mts.com + t.schwan@mts.com
MTS konfidentiellt material